Переделка усилителя ЛОМО УО-4

После размещения статьи об использовании трансформаторов от "КИНАП" было много вопросов и просьб читателей по переделке разнообразных ламповых усилителей. Продолжая эту тему, хочу предложить Вашему вниманию очередное решение по переделке усилителя "ЛОМО УО-4". Это относительно "современная" модель лампового усилителя для озвучивания больших пространств, а именно залов. Используемый набор ламп следующий: 6Н2П, 6Ф5П и 6Р3С х 4 шт. Внешний вид усилителя, то, что досталось для переделки можно увидеть на рисунке (выходной трансформатор уже изъят). Невооруженным взглядом сразу становится понятным, что из данного конструктива выжата наибольшая мощность с соответствующими характеристиками и присущим классу "В" звучанием. Говорить про качество ламп 6Р3С вообще не буду, это отдельная тема. Итак, приступим. На первый взгляд и принимая во внимание снятые характеристики, выходной трансформатор подавал надежды. Выглядит он следующим образом (уже пропитанный воском). Уже видна работа инженеров-рационализаторов. За 20 лет пропитка парафина с воском куда-то исчезла вместе с металлическим экраном (как тут не вспомнить пылесос "Ракета", который "дорационализировали" до того, что он перестал выполнять первоочередную свою функцию - всасывать пыль). Перво-наперво необходимо "сварить" трансформатор в воске (в последнее время я склоняюсь именно к этому экологически чистому натуральному материалу). Как это делать, наверное, уже все знают, если нет, то напомню. Надо взять две емкости, например, два ведра разного размера так, чтобы малое с большим зазором входило в большое. В малое ведро - погрузить воск, а в большое - налить воду и поставить на плиту (водяная баня). После расплавления воска, погрузить в растопленный воск трансформатор и на малом огне "варить" примерно 1-1,5 часа, иногда вытаскивая его из воска, как бы встряхивая. Вода при этом должна слабо кипеть, а воск - нет. Затем достать окончательно и дать немного остыть, а затем снова на мгновение опустить в воск. От последней манипуляции он как бы покроется слоем воска. После того, как трансформатор окончательно остынет, счистить подтеки воска. На этом экзекуцию с трансформатором можно считать законченной. Перекоммутацию обмоток делать не надо, способ включения в схему оставлен прежний. Теперь о самой схеме. Так как выходной трансформатор сделан в расчете на малое внутреннее сопротивление выходных ламп, по некоторым соображениям было решено в качестве выходных - применить мощные триоды 6С33С. За основу схемы было решено использовать схему прекрасно звучащего усилителя А. И. Манакова на 6Э5П и 6С33С, немного дополнив ее, а именно - фазоинвертором на лампе 6С3П. Что получилось - можно видеть на рисунке >>. Выбор фазоинвертора продиктован следующими соображениями. Такая схема дает наиболее симметричное разделение сигнала, и так как коэффициент усиления такого фазоинвертора всегда ниже единицы, то понижается чувствительность самого усилителя, что в данном случае на пользу. Теперь о деталях. Резисторы R8, R11 - "ПЭВ-10", R14 - "ПЭВ-25" и R18 - "ПЭВР - 50" , а в качестве остальных резисторов - использованы "МЛТ" или "ОМЛТ", лучше, если достанете, "ВС". Переменный резистор R17- ППБ-15Г. Конденсаторы в тракте сигнала мной были использованы С3 - "ФТ", С6,С7,С12,С13 - "ССГ3", зашунтированы "К40-У9", можно использовать конденсаторы "К71-7", "К40-У9" или "БМТ". Электролиты лучше использовать импортные "Marcon" , "Rubicon". По питанию электролиты шунтированы "К73-17" или "К78-Х", а конденсатор С15 - "КБГ-МН", сгодиться и другой, например "МБГО". Отдельно хочу сказать об идентичности отобранных элементов в плечах усиления с точностью до 1%! Также должны быть отобраны лампы по идентичности характеристик 6Э5П, 6С33С и наименьшему микрофонному эффекту 6С3П, 6Э5П! Лампы 6С3П и 6Э5П необходимо поместить в экраны, а панельки - на резиновые амортизаторы. Настройка усилителя сводится к одинаковому размаху сигнала на сетках ламп 6Э5П и 6С33С, а также к одинаковому току покоя выходных ламп 6С33С (примерно 210 мА), который в малых пределах может быть скорректирован резистором R17. Все измерения надо проводить после прогрева (примерно 1 час). Блок питания данного усилителя следующий >> (на каждый канал свой блок питания). В качестве силового трансформатора применен трансформатор "ТС250-2М" от лампового телевизора. Единственная доработка - это намотка дополнительных обмоток для накала выходных ламп и питания системы задержки подачи анодного напряжения (см. рисунок). Конденсатор в фильтре анодного питания C4 - пленочный типа "ДПС" и C3 - "К73-17", а электролиты лучше использовать импортные, об этом уже говорилось. Силовые диоды "В10-12" шунтированы конденсаторами марки "К73-17" или "К78-Х". Реле "ТКЕ52ПД1" можно заменить другим на напряжение срабатывания 12в, но надо иметь в виду, что ток коммутации достаточно большой, особенно его пиковое значение! Подбором резисторов R5, R6 и конденсатора С7 добиваются четкого срабатывания реле и времени задержки включения анодного питания (приблизительно 1- 1,5минуты). Транзистор VT1 необходимо установить на радиатор. В результате получился усилитель мощностью 16Вт с характеристикой 15-35000 Гц по уровню -0,5 Дб. Хочу выразить особую благодарность Дегтереву Александру Васильевичу, за предоставленный для переделки усилитель.