ТРАНСЛЯЦИОННАЯ

УСТАНОВКА ТУ-100 БУ4.2

ПАСПОРТ Д22.032.014ПС

1. ВВЕДЕНИЕ

При получении установки внимательно   ознакомьтесь с со держанием настоящего паспорта и проверьте комплектность установки.

Паспорт радиотрансляционной установки ТУ-100БУ4 2 предназначен для изучения установки и правильной ее эксплуатации.

Паспорт содержит сведения о составе изделия, устройстве и принципе работы установки, необходимые для правильной ее эксплуатации и полного использования ее технических возможностей. Изложены также сведения о порядке работы с установкой, характерные неисправности и методы их устранения.

В конце паспорта даны приложения. В приложениях приведены принципиальные электрические схемы установки и ее составных частей, спецификации, а также необходимые справочные материалы.

При изучении установки дополнительно следует руководствоваться следующей документацией:

1. Трансляционный радиоприемник «Казахстан». Паспорт.

- Электропроигрывающее устройство. Паспорт-инструкция.

- Микрофон динамический МД 200. Паспорт

2   НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

2. 1. Трансляционная установка ТУ-100БУ4.2 предназначена для трансляции программ радиовещания и передач из местной студии по проводным линиям абонентской вещательной сети.

2. 2 Трансляция программ радиовещания может производиться от радиоприемника «Казахстан»   или трансляционной линии.

Допускается работа установки от двух радиоприемников, причем один из них можно использовать для трансляции программ радиовещания, а второй - для дежурного приема и выбора нужной программы.

2. 3. Программы из местной студии могут передаваться от трех микрофонов, электропроигрывающего устройства, магнитофона или магнитофонной приставки.

2. 4. С помощью установки можно вести комбинированные передачи. Установка позволяет вести речевые передачи на фоне музыкального оформления, комбинировать три речевые и две музыкальные передачи

2. 5. Трансляционная установка предназначена для стационарных условий работы.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКИ

3. 1. Номинальная выходная мощность, Вт							   100

3. 2. Номинальное выходное напряжение,							        30 и 120

3. 3. Чувствительность по входу, мВ, не более,

микрофона	                                                                        					    0,5

звукоснимателя										   150

магнитофона (магнитофонной приставки)							   150

приемника											   750

линии										               	10000

3. 4. Воспроизводимый диапазон частот, Гц        					    50—10000

3. 5. Коэффициент гармоник, %, не более, на частотах:

Ниже 100 Гц			                     							       4

от 100 до 4000 Гц включительно         							     2,5

свыше 4000 Гц										     3,5

3. 6. Неравномерность  частотной  характеристики,   в   воспроизводимом   диапазоне   частот,   дБ,   не более									             	                     2

3. 7. Диапазон регулировки тембра на крайних частотах воспроизводимого частотного диапазона, в дБ, не менее:

по низким частотам	                                                                     от—8 до ± 8

по высоким частотам	                                                                        от—10 до±1

3. 8. Уровень шума, дБ, не более						 	  —55

3. 9.  Уровень фона, дБ, не более						               —55

3. 10. Напряжение питания, В							   127 или 220

3. 11. Потребляемая мощность, Вт, не более						     400

3. 12. Габаритные размеры, в мм,

а) предварительного усилителя						              300X100X330

б) оконечного усилителя								 247X305X362

в) электропроигрывающего устройства					              360X165Х270
3. 13. Вес, кг, не более

а) предварительного усилителя								          5

б) оконечного усилителя	                                                                       21

в) электропроигрывающего устройства							          5

3. 14. Основные технические характеристики радиоприемника «Казахстан», микрофона и электропроигрывающего устройства приведены в их паспортах.

4  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТАНОВКИ ТУ-100БУ4.2

|  | Обозначение | Наименование | К-1Ш | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д22 032 016CII | Усилитель предварительный | 1 |  |
| 2 | Д22 032 П15СП | Усилитель оконечный | 1 |  |
| 3 | Д23 832 ППОСП | Электропроигрывающее устройство | 1 |  |
| 4 | Д25 641 291 СП | Кабель соединительный № 1 | 1 |  |
| 5 | Д26 644 292СП | Кабель соединительный № 2 | 1 |  |
| 6 | ИД2 021 ОООТУ | Трансляционный радиоприемник «Казахстан» | 1 |  |
| 7 | ИД3 843 511ТУ | Громкоговоритель 10ГРД 5 | 1 |  |
| 8 | Д2 (ИМ)3 393 003 | Антенный щиток | 1 |  |
| 9 | Д22 032 014ПС | Трансляционная установка ТУ 100БУ4.2. Паспорт | 1 |  |
| 10 | ТД3. 832 ТУ | Электропроигрывающее устройство Паспорт-инструкция | 1 |  |
| 11 | РЛ3 842 103ПС | Микрофон динамический МД 200 Паспорт | 2 |  |
| 12 | ИЛ2 021 005ПС | Трансляционный радиоприемник «Казахстан» Паспорт | 1 |  |
| 13 |  | Комплект ЗИП радиоприемника | 1 |  |
|  |  | Коробка с. ЗИП усилителя в ней; | 1 |  |
| 14 | С Б3 302 033ТУ | Лампа 6РЗС 1 | 1 |  |
| 15 | РЛ3 842 109ТУ | Микрофон динамический МД 200 | 2 |  |
|  |  | Лампа 6Н2П ГОСТ 8356 66 | 1 |  |
|  |  | Лампа 6Ф5П ГОСТ 17224 71 | 1 |  |
|  |  | Лампа МП6 3 0,22 ГОСТ 2204 69 | 1 |  |
|  |  | Транзистор МП41 ГОСТ 14948 69 | 1 2 |  |
|  | ИИ13 365 009ТУ | Транзистор ГТ308А | 2 |  |
|  | ИИО 481 0J7 | Предохранитель ПМ1 | 12 |  |
|  | ИИО 481 017 | Предохранитель ПМЗ | 13 |  |
|  |  | Головка звукоснимателя из комплекта ЭПУ | 1 |  |
|  |  | Центр щетка из комплекта ЭПУ | 1 |  |

5.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5. 1.  Устройство установки.

Трансляционная установка, состоит из отдельных самостоятельных приборов: усилителя, трансляционного радиоприемника электропроигрывающего устройства.

Усилитель состоит из двух блоков предварительного усилителя и оконечного усилителя

Предварительный усилитель — транзисторный с выходным напряжением, не менее, 0,775 В

Оконечный усилитель — ламповый входное напряжение, не более. 0,775 В

Предварительный усилитель состоит из:

а) трех микрофонных усилителей;

б) шести каскадов предварительного усиления,

в) фильтра питания,

г) элементов регулировок усиления и тембра;

д) элементов коммутации входных цепей

Оконечный усилитель состоит из:

а) трех каскадов усиления,

б) фазоинверсного каскада

в) оконечного каскада;

г) схемы электронной защиты от перегрузок по выходу;

д) источника питания,

е) элементов подключения и коммутации линий;

ж) элементов защиты от коротких замыканий в цепях выхода и цепях питания;

з) элементов индикации о включении;

и) элементов контроля выходного уровня.

Блоки соединяются между собой кабелем.

Блок оконечного усилителя оформлен в виде сборной конструкции, состоящей из двух рамок, связанных стяжками. Для улучшения теплообмена в усилителе мощности применено вертикальное шасси. Лампы выходного каскада, установлены на кронштейнах в верхней части шасси Под ними, на поворотной печатной плате, собраны каскады предоконечного усилителя. С противоположной стороны шасси установлены элементы фильтра питания, силовой и выходной трансформаторы. Каркас, с установленным в нем шасси закрывается с боков двумя крышками. Фиксация крышек производится винтовым зажимом, расположенным под ручкой для переноски.

На переднюю панель усилителя вынесены клеммы для подключения линий, переключатели   линий, разъем для подключения предварительного усилителя, шнур питания и предохранители. Предохранители закрыты съемной крышкой.

Предварительный усилитель оформлен, как и оконечный, и виде каркаса, состоящего из двух рамок, которые с боков стянуты  стяжками.

Элементы управления усилителем вынесены на лицевую панель. На задней панели установлены гнезда для подключения источников сигналов, с которыми предназначен работать усилитель

К стяжкам крепится ручка для переноски усилителя, которая одновременно является подставкой.

В предварительном усилителе применен печатный монтаж. Печатная плата установлена на горизонтальном шасси. Каркас усилителя закрывается сверху и снизу крышками,   которые фиксируются в закрытом положении винтовыми фиксаторами, расположенными на стяжках.

5. 2.  Принцип работы предварительного усилителя

Предварительный усилитель- предназначен для усиления сигналов звуковой частоты при работе от микрофонов, электропроигрывающего устройства, трансляционного приемника, магнитофонной приставки и трансляционной линии.

Принципиальная электрическая схема предварительного усилителя приведена на рис 2. размещение элементов на печатной плате рис   3, приложение 1.

Предварительный усилитель имеет три микрофонных входаМ1, М2, МЗ. вход ЗС для подключения выхода электропроигрывающего устройства или звукоснимателя вход Пр1 или Пр2 для подключения выхода радиоприемника, вход МАГ для подключения выхода магнитофона или магнитофонной приставки, вход ЛИНИЯ для подключения трансляционной линии.

Оконечный и предварительный усилители включаются одним тумблером В11 СЕТЬ на передней панели предварительного, усилителя

Микрофонный усилитель У1, принципиальная электрическая схема которого изображена на рис 6, размещение элементов на печатной плате приведено на рис 7, приложения 1. состоит из двух каскадов усиления на транзисторах Т1-1 и Т2-1, включенных по схеме с непосредственной связью.

Во входном каскаде усилителя применен транзистор типа ГТ308А, обеспечивающий низкий уровень шума усилителя. В первом каскаде усилителя транзистор ТЫ включен по схеме с общим эмиттером с последовательной обратной связью по постоянному току, в которой падение напряжения на резисторе обратной связи R4-1  уменьшает напряжение     смещения снимаемое с делителя состоящего из резисторов R11  R21, что улучшает стабилизацию   режима каскада.    Для устранения обратной связи по переменному току резистор R4-1 шунтируется конденсатором С2.

Каскад на транзисторе Т2-1 — эмиттерный повторитель

С целью уменьшения коэффициента шума микрофонных усилителей напряжение их питания выбрано низким. Резистор R3 и конденсатор С6 в схеме предварительного усилителя — развязывающий фильтр питания.

Для улучшения качественных показателей микрофонный усилитель охвачен отрицательной обратной связью. Напряжение обратной связи подастся с выхода микрофонного усилителя через резистор R2 на базу транзистора Т1-1.

С эмиттерной нагрузки второго каскада микрофонного усилителя низкочастотный сигнал через разделительный конденсатор С5 подается на регулятор усиления первого микрофонного усилителя резистор R1 M1.

Два других микрофонных усилителя У2 и УЗ собраны по схеме аналогичной усилителю У1.

Сигнал от микрофона поступает через разъем ПИ M1, конденсатор С1 на вход микрофонного усилителя У1

С подвижного контакта резистора R1 усиленное напряжение сигнала через резистор R7 и конденсатор СП подается на вход общего каскада усиления сигнала от трех микрофонов собранного на транзисторе Т1

Стабилизация тока коллектора каскада на транзисторе П достигается действием отрицательной обратной связи по постоянному току, создаваемой резисторами R14 и R16. С коллекторной нагрузки транзистора Т1 (резистор R15) через конденсатор С14 напряжение сигнала подается на вход каскада усиления, собранного на транзисторе ТЗ. Смещение на базу транзистора ТЗ подается с эмиттерной цепи транзистора Т2. В эмиттер транзистора Т3 включены два резистора R30 и R31. За счет резистора R30 создается отрицательная обратная связь по току. Изменение глубины отрицательной обратной связи дает возможность изменить коэффициент усиления каскада.

С коллекторной нагрузки, резистор R29, транзистора ТЗ усиленный сигнал через конденсатор С21 подается на регулятор тембра.

Регулятор тембра представляет собой четырехполюсник с переменной частотной характеристикой, состоящий из двух делителей напряжения. Первый частотнозависимый делитель, состоящий из конденсаторов С22, С23 и резистора R33, предназначен для коррекции частотной характеристики усилителя в области верхних частот воспроизводимого диапазона частот. При перемещении движка переменного резистора R33 изменяется затухание четырехполюсника на верхних звуковых частотах, и, следовательно, изменяется усиление „канала в области этих частот

Второй частотнозависимый делитель, состоящий из резисторов R36, R37, R38 и конденсаторов С24 и С25 предназначен для коррекции частотной характеристики усилителя в области низких частот воспроизводимого диапазона частот. Изменением положения движка переменного резистора R37 изменяется затухание четырехполюсника для низких звуковых частот и тем самым изменяется усиление в области этих частот.

Элементы частотнозависящих делителей напряжений четырехполюсника выбраны так, что изменение усиления усилителя при перемещении движков резисторов R33 и R37 на средних частотах незначительно.

Переменный резистор R39 является регулятором громкости для всего тракта усиления.

Сигнал с регулятора громкости через конденсатор С26 подается на вход эмиттерного повторителя, собранного на транзисторе Т4

Схема включения транзистора Т4 позволяет повысить сопротивление в цепи базы этого транзистора для переменного тока без увеличения сопротивления делителя В этом каскаде напряжение смещения на базу транзистора подается через резисторы R41, R42 с точки подключения резисторов R40 и R43. Каскад охвачен отрицательной обратной связью по переменному току. Напряжение отрицательной обратной связи через конденсатор С28 подается в цепь базы с резистора R44

Такая схема эмиттерного повторителя позволяет значительно повысить входное сопротивление каскада и обеспечивает согласование выходного сопротивления регулятора тембра со входным сопротивлением каскада на транзисторе Т4.

С эмиттерной нагрузки, транзистора Т4, резистор R44, напряжение сигнала подается на каскад, собранный на транзисторе Т5.

Для уменьшения шумов усилителя и ограничения полосы воспроизводимых частот сверху параллельно входу каскада, собранного на транзисторе Т4, подключен конденсатор С27 Каскад усиления на транзисторе Т5 собран по схеме с общим эмиттером и предназначен для компенсации потерь сигнала на регуляторах тембра. Усиленный каскадом сигнал подается с резистора R45 на базу оконечного эмиттерного повторителя, собранного на транзисторе Т6 Применение эмиттерного повторителя в выходном каскаде предварительного усилителя позволяет уменьшить выходное сопротивление усилителя, чем облегчаются условия передачи сигнала по соединительному кабелю на вход оконечного усилителя С нагрузки эмиттерного повторителя на транзисторе Т6, резистор R48, напряжение сигнала подается через конденсатор СЗО по соединительному кабелю на контакт 1 разъема Ш9 и далее на вход оконечного усилителя рис   1 приложение 1

Напряжение сигнала от звукоснимателя подается на разъем Ш4 ЗС С разъема Ш4 контакты 3, 5 сигнал подается на регулятор усиления, резистор R6. С подвижного контакта резистора R6 напряжение сигнала подается через резистор R9, конденсатор С16 на вход эмиттерного повторителя, собранного на транзисторе Т2.

Эмиттерный повторитель в данном каскаде применен для согласования выходного сопротивления звукоснимателя со входом усилителя. Схема эмиттерного повторителя на транзисторе Т2 аналогична схемe каскада на транзисторе Т4.

С нагрузки эмиттерного повторителя, резистор R28, напряжение сигнала подается на вход каскада усиления- собранного на транзисторе ТЗ.

Далее усиление сигнала происходит так же, как при работе от микрофона

Прохождение сигнала от магнитофона       (магнитофонной приставки)  аналогично прохождению сигнала от звукоснимателя. Напряжение сигнала подается   через разъем Ш5 МАГ, резистор развязки R12 на вход каскада на транзисторе Т2

Напряжение сигнала с приемника поступает через разъем Ш6 Пр1, контакт 1, через переключатель В1 контакты 3, 4, резистор R20, конденсатор С19 на вход каскада на транзисторе ТЗ.

Переключателем В1 происходит подключение к входу усилителя первого или второго радиоприемника.

При работе со второго приемника напряжение сигнала от него подается через разъём Ш7 Пр2 контакт 1, переключатель В1, контакты 1, 2, резистор R20, конденсатор С19 на вход каскада, собранного на транзисторе ТЗ. Дальнейшее усиление сигнала аналогично усилению сигнала от рассмотренных выше источников сигналов.

Сигнал от трансляционной линии поступает на вход усилителя через разъем Ш8 ЛИНИЯ. Резисторы R26 и R27 являются делителями входного сигнала. Далее сигнал поступает на вход регуляторов тембра и каскады усиления на транзисторах Т4, Т5 и Т6.

Сигнал с выхода радиоприемника через разъем Ш6 Пр1, контакт 3 для первого радиоприемника, и через разъем Ш7 Пр2, контакт 3 для второго радиоприемника, подается на громкоговоритель Гр через переключатели В2 и ВЗ, предназначенные для включения слухового контроля передачи от приемников или выходного сигнала, который подается с оконечного усилителя через разъем Ш9 - контакт 5

Питание на предварительный усилитель подается через разъем Ш9 с оконечного усилителя Фильтрацию питающего напряжения обеспечивает резисторно-емкостный фильтр, состоящий из резисторов R54 R53 и конденсатор С32, СЗЗ, С34, С35.

Резистором R53 гасится излишек питающего усилитель напряжения.

5. 3. Принцип работы оконечного усилителя

Оконечный усилитель предназначен для усиления сигналов, поступающих от предварительного усилителя, до номинальной выходной мощности.

Оконечный усилитель имеет один вход, чувствительностью не хуже 0,775В. Принципиальная электрическая схема оконечного усилителя представлена на рис 4, приложения 1. Размещение элементов на печатной плате дано на рис. 5, приложения 1. Сигнал с выхода предварительного усилителя по соединительному кабелю через разъем Ш1 контакт 1 поступает на вход оконечного усилителя.

Сигнал с разъема Ш1 контакт 1 через конденсатор С1 поступает      на      управляющую      сетку      первого каскада усиления на  лампе Л1. Каскад охвачен отрицательной обратной связью через резистор R8. Смещение на управляющую сетку лампы подается со схемы защиты через резистор R2

Напряжение с выхода первого каскада (резистор R9) через конденсатору С7 поступает на управляющую сетку лампы второго каскада. Первый и второй каскады усиления охвачены отрицательной обратной связью. Усиленный сигнал с нагрузки второго каскада через конденсаторы С8 и СИ подается на вход третьего каскада усилителя.

Третий каскад выполнен по реостатной схеме на триодной части лампы 6Ф5П Каскад усиления охвачен отрицательной обратной связью по току через резисторы R20 и R21. В точку соединения этих резисторов подается напряжение отрицательной обратной связи с выхода трансформатора Тр2, через резистор R30.

Фазоинверсный каскад выполнен по схеме с разделенной нагрузкой на пентодной части лампы 6Ф5П, работающей в триодном включении.

Применение мощного пентода в фазоинверсном каскаде позволяет уменьшить величину резисторов в- катоде и аноде фазоинвертора, а так же резисторов утечки ламп оконечного каскада. Это улучшает фазовую характеристику каскада на высоких частотах и уменьшает влияние токов сетки оконечных ламп на режимы работы оконечного каскада.

Переходной конденсатор С13 зашунтирован резистором R28 для уменьшения времени восстановления нормального режима инверсного каскада после подачи на него импульсного сигнала. При этом положительное напряжение, попадающее на сетку инверсного каскада из анодной цепи, компенсируется отрицательным напряжением с катодной нагрузки этого каскада.

Нагрузкой фазоинверсного каскада, служат резисторы R25 и R26. Сигнал одинаковый по величине и сдвинутый по фазе на 180е через переходные конденсаторы С16 и С17 подается на управляющие сетки ламп ЛЗ, Л4 и Л5 оконечного каскада Лампы в оконечном каскаде работают в глубоком режиме АВ1 Смещение фиксированное, осуществляется от отдельного выпрямителя, выполненного на выпрямительном мосте ППЗ. Последние три каскада охвачены глубокой отрицательной обратной связью по напряжению

Резистором R31 устанавливается необходимое смещение ламп оконечного каскада при регулировке усилителя.

Для предотвращения генерации на ультразвуковых частотах в цепи сеток каскадов включены резисторы R19, Я37, R41, R44

Для получения номинальной выходной мощности лампы выходного каскада включены параллельно, причем каждая лампа работает на обе половины первичной обмотки выходного трансформатора. Такое включение ламп обеспечивает удовлетворительную работу усилителя при отказе одной из ламп выходного каскада при пониженной выходной мощности.

Резисторы R40, R43 и R46 предназначены для ограничения тока экранных сеток ламп выходного каскада.

В цепь сетки третьего каскада включен диод газонаполненный ИН-3, который ограничивает амплитуду сигнала при напряжении на входе усилителя больше номинального

Для защиты выходного каскада усилителя от перегрузок и коротких замыканий на выходе, служит схема сравнения, собранная на резисторах R1, R3, R4, R6 и R7, конденсаторах С2, С3, С6 и диодах Д1, Д2, Д3 и Д4

Схема работает следующим образом. На вход выпрямительного диода Д4 через конденсатор С6 и резистор R7 поступает сигнал с обмотки 8—6 выходного трансформатора Тр2. На вход выпрямительных диодов Д1 и Д2 через конденсатор С2 и резистор R1 поступает сигнал с катодной нагрузки фазоинверсного каскада. В цепи, состоящей из резисторов R4 R3 и конденсатора СЗ. происходит сравнение двух выпрямленных напряжений. Результирующее напряжение с конденсатора СЗ поступает на управляющую сетку лампы Л1 первого каскада усиления, создавая вместе с падением напряжения на резисторе R8 напряжение сеточного смещения.

При коротком замыкании в линии или на выходе усилителя, а также при значительных перегрузках, по выходу, напряжение подаваемое на схему защиты, через конденсатор С6 уменьшается в десятки раз

Напряжение поступающее с выхода фазоинверсного каскада на схему защиты незначительно увеличивается за счет уменьшения величины обратной связи, поступающей на третий каскад усиления через резистор R30 Результирующее отрицательное напряжение на конденсаторе СЗ возрастает и через резистор R2 поступает на управляющую сетку лампы Л1. Коэффициент усиления всего усилительного тракта уменьшается, уменьшается напряжение сигнала на управляющих сетках ламп оконечного каскада усилителя, что предохраняет оконечный каскад от перегрузки. Диод ДЗ предохраняет первый каскад усиления от попадания на его управляющую сетку  значительного положительного потенциала.

При коротких замыканиях на выходе оконечного усилителя ток во вторичной обмотке уменьшается в 2—3 раза

Питание усилителей осуществляется с ситового трансформатора Тр 1. Схема трансформатора и моточные данные рис. 1 приложения 2.

Для питания анодных и экранных цепей ламп оконечного усилителя служит выпрямитель из двух последовательно со единенных мостов ПП1 и ПП2 типа КД 402-А. Анодное напряжение питания второго, четвертого и оконечного каскадов снимается с моста ПП2 (фильтром выпрямителя служат конденсаторы C2I и С23). Анодное напряжение ламп первого, третьего и экранное напряжение оконечных каскадов для повышения устойчивости работы усилителя снимается с моста ПП1 и фильтра, образованного конденсаторами, С20  С22

Для питания цепей смещения ламп оконечного каскада служит выпрямитель, собранный на кремниевом блоке ПП3. Фильтром выпрямителя являются конденсаторы С19, С15 и резистор R31, который одновременно с резистором R38 является регулируемым делителем напряжения смещения.

Напряжение питания на предварительный усилитель снимается непосредственно с конденсатора С19 выпрямителя смещения и подается на контакт 3 разъема Ш1

Выходной трансформатор установки Тр2 конструктивно выполнен таким образом, что индуктивность рассеяния первичной обмотки не превышает 1,5 мГн. Это значительно повышает устойчивость усилителя и способствует улучшению его качественных показателей на высоких частотах воспроизводимого диапазона частот

Схема намотки трансформатора   и моточные данные   приведены на рис. 2, приложение 2.

Уровень выходного напряжения в усилителе контролируется электронно-оптическим индикатором, который собран на лампе Л8. Выходной сигнал поступает с выходного трансформатора на делитель напряжения, состоящий из резисторов R47 и R48. С делителя сигнал выпрямляется диодом Д5 и заряжает конденсатор С24 напряжение конденсатора приложено к сетке лампы. Элементы делителя подобраны так, что при номинальной выходной мощности усилителя теневой сектор индикатора сужается до минимума

Тумблер В1 предназначен для включения питания усилителя.

Тумблерами В2 ВЗ, В4 и В5 происходит переключение линии па выход усилителя или на контроль.

Для защиты установки от перенапряжений в линиях и случайного попадания напряжения сети в линии служат предохранители Пр4, Пр5, Пр6, Пр7 и искровые разрядники Pp1, Рр2. Рр3, Рр4, Рр5, Рр6, Рр7 и Рр8

5. 4. Электропроигрывающее устройство.

Электропроигрывающее устройство предназначено для монофонического воспроизведения грампластинок с широкой и узкой канавкой всех форматов и типов при скорости вращения диска 33 1/3, 45 и 78 об/мин

Принципиальная электрическая схема электропроигрывающего устройства приведена на рис. 8 в приложении 1.

Питание на электропроигрывающее устройство поступает со штепсельной вилки Ш1 на переключатель напряжения питания плата П. Переключение напряжения питающей сети осуществляется предохранителем Пр. При питании от напряжения 220В последовательно с ЭПУ Э включается конденсатор С.

Выходной сигнал снимается с вилки Ш2.

6. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с трансляционной установкой необходимо соблюдать основные правила техники безопасности:

а) необходимо к зажиму оконечного усилителя и приемника подключить заземление;

б) перед соединением и рассоединением блоков установки
и подключением нагрузки необходимо выключить питание установки и приемника, отключить электропроигрывающее устройство от сети;

в) запрещается касаться выходных клемм установки во время работы;

г) запрещается вскрывать работающие блоки установки;

д) запрещается переносить работающие блоки установки;

е) запрещается включать блоки установки со снятыми крышками;

ж) запрещается проводить техническое обслуживание при
включенной установке;

з) запрещается применять нестандартные    и самодельные
предохранители;

и) запрещается подключать к разъемам нештатные провода и кабели.

7. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ

7. 1. Трансляционная установка на время эксплуатации должна устанавливаться в сухом отапливаемом помещении. Допускается работа установки вне помещения, если относительная влажность воздуха не выше 80% при температуре 25°С.

7. 2. Перед монтажом оборудования установки необходимо произвести следующие подготовительные работы:

- Выбрать и подготовить место для установки оборудования Желательно установку оконечного усилителя произвести возле ввода в помещение радиоузла абонентских линий.

- В месте установки оконечного усилителя установить розетку для подключения его в сеть.

- Для установки остального оборудования подготовить стол, на котором можно было бы расположить предварительный усилитель, электропроигрывающее устройство и приемник, обеспечив удобство в их эксплуатации. На месте установки указанного оборудования установить розетки для подключения питания приемника и электропроигрывающего устройства.

- Антенный щиток устанавливается в месте ввода антенны. Для увеличения помехозащищенности антенного ввода его следует расположить на удалении от сетевых вводов и вводов абонентских линий.

5. Оборудовать защитные заземления. В качестве заземлителя можно использовать металлические трубы, прутья арматуры, угольники забитые в грунт на глубину до 1-1,5 м в зависимости от грунта. К концу заземлителя должен быть надежно подключен провод заземления посредством сварки, винтового соединения или другим способом, обеспечивающим надежный контакт, в месте соединения. Сечение провода заземления должно быть не менее 1,5 мм. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 1,0 Ом

6.  Произвести подключение провода заземления к клемме    оконечного усилителя и к гнезду    колодки на задней стенке шасси приемника.

7. 3. На месте эксплуатации установки соединить блоки между собой, согласно схемы рис.1 приложение 1.

7.	4. Установка питается от сети переменного тока, напряжением 220 и 127 В частотой 50 Гц. Допустимые колебания напряжения сети ±5, -10%. Блоки установки (усилитель, радиоприемник,   электропроигрывающее устройство) при выпуске с завода-изготовителя переключены на напряжение питания 220  В.

7. 5. Перед первым включением установки или после длительного хранения необходимо:

1. Убедиться в соответствии напряжения питающей сети напряжению, установленному переключателем сети на оконечном усилителе, электропроигрывающем устройстве и приемнике, а также проверить правильность установки предохранителей и соответствие их номиналов.

- Установить тумблер СЕТЬ оконечного усилителя в нижнее положение.

3. Подключить к клеммам Л1, Л2, ЛЗ оконечного усилителя нагрузки, рассчитанные на напряжение 30 В. К клеммам Л4 подключить нагрузку рассчитанную на напряжение 120 В. При подключении нагрузок необходимо следить за равномерным распределением выходной, мощности между линиями.

4. Соединить вилки шнуров питания с розетками питающей сети.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

К работе на установке допускаются лица, прошедшие предварительную специальную подготовку и ознакомившиеся с настоящим паспортом и документацией, поставляемой с установкой.

Включить усилитель. для чего тумблер СЕТЬ поставить в верхнее положение.  По истечении пяти минут прогрева, установка готова к работе.

8. 1. Работа от микрофонов.

Микрофон подключить к входу M1.

Регулятор усиления ОБЩ установить в правое крайнее положение, а регулятором усиления Ml выставить напряжение на выходе усилителя так, чтобы сектор индикатора выхода, при нормальном произношении перед микрофоном, был минимальным без перекрытия. Рекомендуется устанавливать микрофон на расстоянии около 0,5 м от диктора. После окончания работы от микрофона регулятор уровня микрофона M1 устанавливается в крайнее левое положение. Контрольный динамик при работе от микрофона, во избежании акустической связи, рекомендуется отключить тумблером КОНТРОЛЬ Пр1 или тумблером КОНТРОЛЬ Пр2.

При работе от двух или трех микрофонов, микрофоны подключаются к гнездам Ml, M2, МЗ. Регулятор усиления ОБЩ ставится в крайнее правое положение, регуляторами усиления Ml, M2, МЗ выставляется необходимый уровень выходного напряжения от каждого микрофона. Регулировку усиления смешанного сигнала от нескольких микрофонов производят регулятором усиления ОБЩ

8. 2. Работа от звукоснимателя.

Работу от звукоснимателя проводить согласно инструкции по эксплуатации электропроигрывающего устройства Регулятором уровня ЗС (регулятор общего усиления в крайнем правом положении) при проигрывании грампластинки проигрывающим устройством, выставить напряжение на выходе такой величины, чтобы сектор индикатора был минимальным без перекрытия

При ведении смешанной передачи (речь на фоне музыкального сопровождения) регулировку общего   усиления производить регулятором ОБЩ.

8. 3. Трансляция программ от магнитофонной приставки.

Магнитофонную приставку соединительным кабелем, прилагаемым к ней, подключить ко входу МАГ. Эксплуатацию магнитофонной приставки производить согласно описания и инструкции по эксплуатации на нее

Регулятором уровня на магнитофоне и общим регулятором усиления на передней панеле усилителя выставить напряжение на выходе усилителя такой величины, чтобы сектор индикатора был минимален.   По окончанию работы регулятор общего усиления поставить в левое крайнее положение.

8. 4. Трансляция программ радиовещания.

Для трансляции программ радиовещания радиоприемник должен быть подключен к гнезду Пр1 согласно схемы электрических соединений рис. 1 приложение 1. Тумблер на передней панеле предварительного усилителя Пр1, Пр2 ставится в положение Пр1. Регулятор усиления предварительного усилителя ОБЩ установлен в крайнее левое положение.

Подготовку радиоприемника к работе, включение и настройку производить согласно ПАСПОРТА, прилагаемого к радиоприемнику. Для слухового контроля выходного сигнала радиоприемника необходимо тумблер КОНТРОЛЬ Пр1 поставить в верхнее положение. Регулятором общего усиления предварительного усилителя выставляется напряжение на выходе таким, чтобы сектор индикатора выхода был минимален и не перекрывался.

Трансляционный узел допускает работу от двух радиоприемников. Второй радиоприемник подключается к гнезду Пр2. Тумблером Пр1, Пр2 производится выбор программы первого или второго радиоприемника. Для контроля передачи от второго радиоприемника, необходимо тумблер КОНТРОЛЬ Пр2 поставить в верхнее положение.

8.	5. Работа от трансляционной линии.

При работе от линии необходимо трансляционную линию подключить к входу ЛИНИЯ предварительного усилителя. Регулятором усиления ОБЩ выставить напряжение на выходе усилителя такой величины, чтобы сектор индикатора был минимален и не перекрывался. После окончания работы от трансляционной линии регулятор общего усиления поставить влево до конца, отключить вход усилителя от трансляционной линии.

8. 6. После окончания работы необходимо отключить питание установки. При длительных перерывах в работе необходимо отключать нагрузки от оконечного усилителя тумблерами Л1, Л2, ЛЗ, Л4.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.	1. Трансляционная установка обладает   высокими электрическими параметрами и рассчитана на долгосрочную работу с сохранением параметров при правильной ее эксплуатации. Неправильная эксплуатация установки может сократить срок ее службы или снизить качество установки.

Обслуживающий персонал должен помнить, что небрежное или неумелое обращение с установкой, нарушение требований настоящего паспорта и мер безопасности может вызвать выход из строя узлов и блоков установки.

9. 2. Рабочее место, где установлена установка, должно быть чистым. Вблизи установки предварительного усилителя не должно находиться источников мощных силовых электромагнитных полей (автотрансформаторов, стабилизаторов и др.)

9. 3. На рабочем месте блоки установки должны занимать нормальное положение, устанавливать оконечный усилитель на заднюю или боковые стенки запрещается.

9. 4. После пребывания установки при пониженной температуре, ее перед включением следует выдерживать в нормальных условиях в течение времени, за которое температура деталей и узлов блоков повысится до нормальной.

9. 5. Для надежной и правильной работы блоки установки должны быть защищены от попадания пыли, грязи и влаги. При длительной эксплуатации надо проводить периодический осмотр и удалять пыль продуванием или вытиранием чистой сухой тряпкой.

9. 6. Перед разборкой оконечного усилителя необходимо отключить его от сети. Отпустить винт, находящийся под ручкой для переноски, снять четыре винта, крепящие боковые стенки снизу усилителя. Для разборки предварительного усилителя необходимо отключить соединительные кабели, отпустить два винта, находящиеся на боковых стенках каркаса усилителя, снять верхнюю и нижнюю крышки.

Для разборки электропроигрывающего устройства достаточно снять нижнюю стенку корпуса.

9. 7. Для замены предохранителей:

отключить оконечный усилитель от сети;

снять крышку с надписью ПРЕДОХРАНИТЕЛИ;

вынуть перегоревший предохранитель и установить на его место предохранитель только того номинального тока, который указан около держателя предохранителя;

установить крышку предохранителей.

Категорически запрещается устанавливать предохранитель с номинальным током больше указанного.

9. 8. При замене неисправной лампы:

отключить оконечный усилитель от сети:

снять боковую крышку со стороны размещения ламп, как указано в п. 9.6.;

снять защитный экран с оконечных ламп при их замене;

заменить вышедшую из строя лампу, замену ламп производить аккуратно без усилий во избежание поломок печатной платы и ламп;

установить защитный экран и крышки усилителя.

9. 9. Для измерения сопротивлений необходимо:

отключить установку от сети, снять крышки оконечного усилителя и произвести измерения сопротивлений омметром между ножкой панели лампы и корпусом (при вставленных лампах). Номинальные значения сопротивлений указаны в таблице 3 приложение 1.

Расхождение значений сопротивлений более чем на 20% указывает на неисправность в проверяемой цепи.

9. 10. Для измерения напряжений необходимо включить установку со снятыми крышками, при вставленных в панели лампах.

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН С ЛАМП 6РЗС-1 НЕ СНИМАТЬ!

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! ВЫВОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ, КОРПУСА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА НАХОДЯТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ!

Режимы усилительных элементов указаны на рис. 5 и в таблицах 1, 2, и 3, приложение 1.

Отличие измеренных напряжений от указанных более, чем на 20% указывает на неисправность в проверяемой цепи.

10. ПЕРЕЧЕНЬ

наиболее часто встречающихся или возможных   неисправностей

| Наименование неисправ-ности, внешнее прояв-ление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка не рабо-тает. Сигнальная лампа на оконечном усилителе не горит. | Сгорели предохранители в цепи питания Пет контакта в разъеме соединительного кабеля. | Проверить исправность предохранителей, неисправные заменить. Вста-вить разъем соединительного кабеля, обеспечив падежный контакт в разъ-еме. |  |
| 2. Усилитель работает, нет выходного напряжения ни одной из линий. | Сгорел предохранитель в цепи выхода линии. Короткое замыкание в линии. | Сменить сгоревший предохрани-тель. При повторном сгорании предохранителя проверить соответствую-щую нагрузку на наличие в ней короткого замыкания. |  |
| 3. Сгорают предохра-нители анодных цепей оконечного усилителя. | Большой ток анодных цепей выпря-мителя. Пробит конденсатор фильтра. Пробои или междувитковые замыкания выходного трансформатора. | Проверить выпрямительные мосты и конденсаторы фильтра. Отказавшие элементы заменить. Проверить выходной трансформатор. |  |
| 4. Выходной сигнал мал и с большими искажениями, аноды ламп 6РЗС-1 сильно разогреваются. | Мало отрицательное напряжение смещения ламп оконечного каскада. | Проверить выпрямитель смещения в цепи смещения ламп оконечного каскада. Произвести регулировку напряжения смещения резистором R31. |  |
| 5. Усилитель не работает, напряжение накала и анодное напряжение имеются. | Отказ одной из ламп оконечного усилителя. | Проверить электрические режимы ламп, сменить неисправную лампу. |  |
| 6. Не работает предва-рительный усилитель. Напряжение питания предварительного усилии-теля нормальное. | Не работает один из каскадов предварительного усиления. | Проверить режимы транзисторов. Сменить отказавший элемент. |  |

Устранение простейших неисправностей радиоприемника и ЭПУ, входящих и комплект трансляционной установки, указаны в их паспортах и инструкциях.

11   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Трансляционная установка ТУ-100БУ4.2 Д22.032.014СП заводской № соответствует техническим условиям Д22.032.014ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата  выпуска

М.П.

Ответственный за приёмку_______ ____(подпись)

Приложение 1

Таблица 1

РЕЖИМ ПЛАТЫ МИКРОФОННОГО УСИЛИТЕЛЯ

| № контакта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение (В) | —0,8 | —0,65 | —0,8 | 0 | 1,95 | —1,12 | —0,9 |
| Уровень сигнала (мВ) | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,8 | 6,2 |

Таблица 2

РЕЖИМЫ ТРАНЗИСТОРОВ   ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

УСИЛИТЕЛЯ

| Т1 1 | Т2 | ТЗ | Т4 | Т5 | Т6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на коллекторе (В) | —1,2 | —7,1 | —6,4 | —14,2 | — 10,5 | —14,5 |  |
| Напряжение на базе (В) | —0,38 | —1,5 | — 1,.3 | —1,9 | 1, 8 | —10,5 |  |
| Напряжение на эмиттере (В) | —0,18 | —1,3 | — 1,2 | -1,8 | — 1,62 | —10,2 |  |
| Уровень сигнала на коллекторе (мВ) | 23,0 | 0 | 190 | 0 | 340 | 0 |  |
| Уровень сигнала на базе (мВ) | 1,4 | 31 | 28 | 24,5 | 24 | 340 |  |
| Уровень сигнала на эмиттере (мВ) | 0 | 28 | 22,5 | 21 | 20,5 | 340 |  |

Таблица 3

Режимы ламп  оконечного усилителя при номинальной выходной мощности и без сигнала на входе.

| Лампа | Конт. | Напряжение (В) | Сопротив-ление (кОм) | Уровень сигнала (В) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рвых = 100 Вт | без сигнала |  |  |  |
|  | 1 | 135 | 150 |  | 1 |  |
|  | 2 | 0 ,1 | 0,1 | 350 | 0,5 |  |
|  | 3 | 1,4 | 1,5 | 5 | 0, 43 | относительно |
| Л1 | 4 | ~6,3 | ~6,3 |  |  | конт. 5 |
|  | 6 | 170 | 185 |  | 32 |  |
|  | 7 | 0,34 | 0,37 | 450 | 0,37 |  |
|  | 8 | 1,7 | 2 | 2 | 0,5 |  |
|  | 1 2 | 120 | 135 | 200 | 28 |  |
|  | 3 |  |  | 1800 | 17 |  |
|  | 4 | 2.5 | 2/7 | 6 | 28 |  |
| Л 1 | 5 | ~6,3 | ~6,3 |  |  |  |
|  | 6 | 260 | 285 |  | 20 |  |
|  | 7 | 260 | 285 |  | 20 |  |
|  | 8 | 70 | 77 | 3,7 | 20 |  |
|  | 9 | 43 | 48 | 400 | 28 |  |
|  | анод 1 | 460 | 505 |  |  |  |
|  | анод 2 | 460 | 505 |  |  |  |
|  | 1 | -36 | —36 | 11..5 | 20 |  |
|  | 2 | 235 | 255 |  |  |  |
|  | 5 | -З6 | —З6 | 11.5 | 20 |  |
| Л3 | 6 | ~6,3 | ~6,3 |  |  |  |
| Л4 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |
| Л 5 | 8 | ~6,3 | ~6.3 |  |  |  |
|  | 2 | ~6.3 | ~6.3 |  |  | относительно |
|  | 3 | 130 |  | 1200 |  | конт. 7 |
|  | о | -5.6 |  | 560 |  |  |
|  | 6 | 160 |  | 130 |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ Напряжение в табл. 1, 2 и 3 измерены относительно корпуса усилителя постоянные —вольтметром ВК7-9. переменные — милливольтметром ВЗ-13. Уровень сигнала измеряется при номинальной выходной мощности усилителя  на частоте 1000 Гц

Рис. 1. Трансляционная установка ТУ-100БУ4 2. Схема электрических соединений.

ПЕРЕЧЕНЬ

элементов к принципиальной электрической схеме предварительного усилителя

| Поз. обознач. | Наименование | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | СП-1-1-А-10 кОм±10% | 1 |  |
| R2 | ВС-0,125а-11 кОм±10% | 1 |  |
| R3 | ВС-0,125а-27 кОм±10% | 1 |  |
| R4, R5 | СП-1-1-А-10 кОм±20% | 2 |  |
| R6 | СП-1-1-А-470 кОм±30% | 1 |  |
| R7 | ВС-0,125а-11 кОм±10% | 1 |  |
| RB | ВС-0,125а-390 кОм±10% | 1 |  |
| R9 | НС-0,125а-200 кОм±10% | 1 |  |
| R10, R11 | ВС-0,125а-11 кОм±10% | 2 |  |
| R12 | ВС-0,125а-82 кОм±10% | 1 |  |
| R13 | ВС-0,125а-27 кОм±10% | 1 |  |
| R14 | ВС-0,125а-100 кОм±10% | 1 |  |
| R15 | ВС-0,125а-27 кОм±10% | 1 |  |
| R16 | ВС-0,125а-820 Ом±10% | 1 |  |
| R17 | ВС-0,125а-11 кОм±10% | 1 |  |
| R18 | ВС-0,125а-27 кОм±10% | 1 |  |
| R19 | ВС-0,125а-11 кОм±10% | 1 |  |
| R20 | ВС-0,125а-5.1 кОм±10% | 1 |  |
| R21 | ВС-0,125а-22 кОм±10% | 1 |  |
| R22, R23 | ВС-0,125а-200 кОм±10% | 2 |  |
| R24, R25 | ВС-0,125а-15 кОм±10% | 2 |  |
| R26 | ВС-0,125а-4,7 кОм±10% | 1 |  |
| R27 | ВС-0,125а-1,8 кОм±10% | 1 |  |
| R28 | ВС-0,125а-22 кОм±10% | 1 |  |
| R29 | ВС-0,125а-1,8 кОм±10% | 1 |  |
| R30 | ВС-0,125а-390 Ом±10% | 1 |  |
| R31 | ВС-0,125а-27 кОм±10% | 1 |  |
| R32 | ВС-0,125а-15 кОм±10% | 1 |  |
| R33 | ВС-0,125а-100 кОм±10% | 1 |  |
| R34 | ВС-0,125а-5,1 кОм±10% | 1 |  |
| R35 | ВС-0 125а-10 кОм±10% | 1 |  |
| R36 | ВС-0,125а-15 кОм±10% | 1 |  |
| R37 | СП-1-1-А-100 кОм±20% | 1 |  |
| R38 | ВС-0,125а-5,1 кОм±10% | 1 |  |
| R39 | СП-1-1-А-470 кОм±30% | 1 |  |
| R40 | ВС-0,125а-22 кОм±10% | 1 |  |
| R41, R42 | ВС-0,125а-200 кОм±10% | 2 |  |
| R43 | ВС-0,125а-7,5 кОм±10% | 1 |  |
| R44 | ВС-0,125а-22 кОм±10% | 1 |  |
| R45 | ВС-0,125а-6,8 кОм±10% | 1 |  |
| R46 | ВС-0,125а-390 Ом±10% | 1 |  |
| R47 | ВС-0,125а-2,7 кОм±10% | 1 |  |
| R48 | ВС-0.125а-6,8 кОм±10% | 1 |  |
| R53 | МЛТ-0,5-12 кОм±10% | 1 |  |
| R54 | ВС-0.125а-5,1 кОм±10% | 1 |  |
| КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |
| C1 | К50-6-6 В-100 мкФ | 1 |  |
| С2 | К50-6-15 B-30 мкФ | 1 |  |
| СЗ...С6 | К50-6-6 В-100 мкФ | 4 |  |
| С7 | К50-6-15 В-30 мкФ | 1 |  |
| С8, С9 | К50-6-6 В-100 мкФ | 2 |  |
| С10, C11 | K50-6-15 В-30 мкФ | 2 |  |
| С12, C13 | К50-6-6 В-100 мкФ | 2 |  |
| С14 | К50-6-15 В-30 мкФ | 1 |  |
| С15 | К50-6-6 В-100 мкФ | 1 |  |
| С16 | К50-6-15 В-1 мкФ | 1 |  |
| С17 | КД-2Б-М700-75 пФ±10% | 1 |  |
| С18 | МБМ-160-0,25 мкФ±10% | 1 |  |
| С19, C20 | К50-6-15В-30 мкФ | 2 |  |
| С22 | БМ1-2-400-1000 пФ±10% | 1 |  |
| С23 | КСО-5-500-Г-5600 пФ±10% | 1 |  |
| С24 | БМ-2-150-0,047 мкФ±10% | 1 |  |
| С25 | К74-5-50В-0,15 мкФ | 1 |  |
| С26 | К50-6-15В-1 мкФ | 1 |  |
| С27 | КД-2б-М700-75 пФ±10% | 1 |  |
| С28 | МБМ-160-0,25 мкФ±10% | 1 |  |
| С29 | К50-6-15В-30 мкФ | 1 |  |
| СЗ0 | К50-6-10В-10 мкФ | 1 |  |
| С32...С34 | К50-6-25В-20 мкФ | 3 |  |
| С35 | К50-6-25В-200 мкФ | 1 |  |
| B1 | Тумблер ТВ2-1 | 1 |  |
| В2, В3 | Тумблер ТП1-2 | 2 |  |
| В4 | Тумблер ТВ2-1 | 1 |  |
| В5 | Тумблер ТП1-2 | 1 |  |
| Гр | Громкоговоритель динамический |  |  |
| 1ГД-40 | 1 |  |
| У1...У3 | Усилитель микрофонный | 3 |  |
| Т1...Т4 | Транзистор ГТ308А | 4 |  |
| Т5, Т6 | Транзистор МП41 | 2 |  |
| Ш1...Ш8 | Гнездо СГ5 | 8 |  |
| Ш9 | Вилка соединительная СШ5 | 1 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ В отдельных партиях предварительных усилителей могут иметь место некоторые изменения схемы и данных деталей не влияющие на качество работы установки.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная предварительного усилителя.

ПЕРЕЧЕНЬ

элементов к принципиальной электрической схеме оконечного усилителя

| Пос. обознач. | Наименование | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РЕЗИСТОРЫ |  |  |
| R1, R2 | МЛТ-0,5-120 кОм±10% | 2 |  |
| R3 | МЛТ-0,5-220 кОм±10% | 1 |  |
| R4 | МЛТ-0,5-6,8 кОм±10% | 1 |  |
| R6 | МЛТ-0,5-820 кОм±10% | 1 |  |
| R7 | МЛТ-2-1,8 кОм±10% | 1 |  |
| R8 | МЛТ-0,5-4,3 кОм±10% | 1 |  |
| R9, R10 | МЛТ-0,5-220 кОм±10% | 2 |  |
| R11 | МЛТ-0,5-1,8 кОм±10% | 1 |  |
| R12 | МЛТ-0,5-560 кОм±10% | 1 |  |
| R13, R14 | МЛТ-0,5-68 кОм±10% | 2 |  |
| R15 | МЛТ-0,5-1 Мом±10% | 1 |  |
| R17 | МЛТ-0,5-510 кОм±10% | 1 |  |
| R18 | МЛТ-0,5-1 Мом±10% | 1 |  |
| R19 | МЛТ-0,5-560 кОм±10% | 1 |  |
| R20 | МЛТ-0,5-5,1 кОм±10% | 1 |  |
| R21 | МЛТ-2-1,2 кОм±10% | 1 |  |
| R22 | МЛТ-0,5-12 кОм±10% | 1 |  |
| R23 | МЛТ-0,5-220 кОм±10% | 1 |  |
| R24…R27 | МЛТ-2-3,3 кОм±10% | 4 |  |
| R28 | МЛТ-0,5-11 Мом±10% | 1 |  |
| R29 | МЛТ-0,5-560 кОм±10% | 1 |  |
| R30 | МЛТ-2-30 кОм±10% | 1 |  |
| R31 | СП-11-1-А-1 кОм±10% | 1 |  |
| R32, R33 | МЛТ-0,5-6,8 кОм±10% | 2 |  |
| R37 | МЛТ-0,5-1,8 кОм±10% | 1 |  |
| R38 | МЛТ-0,5-4,3 кОм±10% | 1 |  |
| R39 | МЛТ-0,5-1,8 кОм±10% | 1 |  |
| R40 | МЛТ-1-220 Ом±10% | 1 |  |
| R41, R42 | МЛТ-0,5-1,6 кОм±10% | 2 |  |
| R43 | МЛТ-1-120 Ом±10% | 1 |  |
| R44, R45 | МЛТ-0,5-1,8 кОм±10% | 2 |  |
| R46 | МЛТ-1-220 Ом±10% | 1 |  |
| R47 | МЛТ-0,5-1 МОм±10% | 1 |  |
| R48 | МЛТ-0,5-82 кОм±10% | 1 |  |
| R49 | МЛТ-0,5-1 МОм±10% | 1 |  |
| R50 | МЛТ-0,5-82 кОм±10% | 1 |  |
|  | КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |
| C1, C2 | МБМ-160-0,1 мкФ±10% | 2 |  |
| C3 | МБМ-160-0,5 мкф±10% | 1 |  |

| С4 | МБГО 2 600 4 II | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С5 | МБГО 2 300 10 11 | 1 |  |
| С6 | МБМ 160 0.5±10% | 1 |  |
| С7 | К4ОП2Б-400 0 033±10% | 1 |  |
| С8 | К4ОУ 9 630-0.022±10%. | 1 |  |
| С9 | БМ 2 400 1000±10 | 1 |  |
| С10 | МБГО 2 300 4 11 | 1 |  |
| С11 | БМ 2 200 0,01±10% | 1 |  |
| С12 | МБГО 2 600 4 11 | 1 |  |
| С13 | К4ОП-2ГИ 00-0,033± 10% | 1 |  |
| С14 | КСО 1 250 300±5% | 1 |  |
| С15 | К50 3 160-50 | 1 |  |
| CI6 | ПБГП 2 600 А 1 II | 1 |  |
| С17 | МБГП-1-200-А 1 И | 1 |  |
| С19 | К50 3-160 50 | 1 |  |
| С20...С23 | К50 3 300 100 | 1 |  |
| С24 | БМ2 150 0.047±10% | 1 |  |
| В1...В5 | Тумблер ТП1 2 | 3 |  |
| Д1, Д2 | Диод Д223А | 1 |  |
| ДЗ | Диод Д9Е | 1 |  |
| Д4 | Диод Д226Б | 1 |  |
| Д5 | Диод Л9Е | 1 |  |
| КЛ1 | Клемма КП-16 | 1 |  |
| КЛ2...КЛ9 | Клемма КХ1-1а | S |  |
| Л1 | Лампа 6Н2П | 1 |  |
| Л2 | Лампа 6Ф5П | 1 |  |
| ЛЗ…Л5 | Лампа 6РЗС I | 3 |  |
| Л6 | Диод газонаполненный ИН-3 | 1 |  |
| Л7 | Лампа накаливания МН-6.3-0.22 | 1 |  |
| Л8 | Лампа 6Е5С | 1 |  |
| Др | Дроссель | 1 |  |
| ПП1...ППЗ | Блок кремниевый выпрямитель-ный КЦ-402А |  |  |
|  |  | 3 |  |
| Пр1, Пр2 | Предохранитель ПМ1 | 2 |  |
| Пр3....Пр7 | Предохранитель ПМЗ | 5 |  |
| Рр1....Рр8 | Разрядник искровой | 8 |  |
| Tpl | Трансформатор силовой | 1 |  |
| Тр2 | Трансформатор выходной | 1 |  |
| Ш1 | Гнездо СГ5 | 1 |  |
| Ш2 | Вилка | 1 |  |
| ШЗ | Переключатель ПНС1-1 | 1 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ В отдельных партиях оконечных усилителей могут иметь место некоторые изменения схемы и данных деталей не влияющие на качество  работы установки.

Рис. 5. Расположение элементов на плате оконечного усилителя.

Рис  4.  Схема принципиальная электрическая оконечного усилителя

ПЕРЕЧЕНЬ

элементов к принципиальной электрической схеме микрофонного усилителя

| Поз. обозн. | Наименование | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| R1-1 | Резистор ВС-0,125а-68 кОм±10% | 1 |  |
| R2-I | Резистор ВС-0,125а-ЗЗ кОм±10% | 1 |  |
| R3-1,R4-1 | Резистор ВС-0,125а-22 кОм±10% | 2 |  |
| R5-1 | Резистор ВС-0 125а-6,8 кОм±10% | 1 |  |
| Т1-1,Т2-1 | Транзистор ГТ308А | 2 |  |

Рис. 6. Схема принципиальная электрическая микрофонного усилителя.

Рис. 7. Расположение элементов на плате микрофонного усилителя.

Рис. 8. Принципиальная электрическая схема электропроигрывающего устройства.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

| Поз. обознач. | Наименование | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С | Конденсатор МБГО 2 400 I П | 1 |  |
| Пр | Предохранитель ПМ 0,5 | 1 |  |
| П | Планка переключателя* сети | 1 |  |
| Э | Электропроигрывающее устройство III-ЭПУ-28 | 1 |
| Ш1 | Вилка | 1 |  |
| Ш2 | Вилка СШЗ | 1 |  |

Приложение 2

Рис. 1. Схема намотки силового трансформатора

Данные обмотки силового  трансформатора

| Номер обмотки | Марка провода | Число витков | Число слоев в обмотке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПЭВ-I 0,8мм | 254 | 5 |  |
| II | ПЭВ-I 0.8мм | 68+186 | 5 |  |
| III | ПЭВ-I 0 18 | 240 | 1 |  |
| IV | ПЭВ-I 0.55мм | 388 | 5 |  |
| V | ПЭВ-I 0.55мм | 384 | 5 |  |
| VI | ПЭВ-I 0,18 | 128 | 1 |  |
| VII | ПЭВ-I 1,2мм | 27 | 1 |  |
| VIII | ПЭВ-I 1,2мм | 13.5 | 1 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ Намотка обмоток рядовая виток к витку. Расположение обмоток на каркасе соответствует последовательности номеров обмоток. Обмотка III может быть выполнена одним незамкнутым слоем фольги.

Рис. 2. Схема намотки выходного трансформатора.

Данные обмотки выходного трансформатора

| Номер обмотки | Марка провода | Число витков в обмотке | Чисто слоев в обмотке |
| --- | --- | --- | --- |
| I, XV | ПЭТВ 0.35 мм | 102 | 1 |
| III, V, VII, IX, XI, XIII | ПЭТВ 0.35 мм | 204 | 2 |
| II, IV, VI, VIII, X, XII, XIV | ПЭТВ 0.35 мм | 110 | 1 |
| XVI | ПЭТВ 0.35 мм | 204-102 | 3 |
| XVII | ПЭТВ 0.51 мм | 2 | 1 |
| XVIII | ПЭТВ 0.51 мм | 310 | 3 |

ПРИМЕЧАНИЕ Намотка обмоток рядовая виток к витку. Обмотка XVII равномерно распределяется по всему каркасу. Расположение обмоток на каркасе соответствует последовательности номеров обмоток.

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

1. Введение	1

2. Назначение трансляционной   установки	1

3. Основные технические характеристики установки	1

4. Комплект поставки установки ТУ Ю0БУ4 2	2

5. Устройство и принцип  работы	2

6. Указания по технике безопасности	6

7. Подготовка установки к работе	6

8. Порядок работы	7

9. Техническое обслуживание	8

10. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей	9

11. Свидетельство о приемке	9

12. Гарантийные обязательства	хх

13. Сведения о рекламациях	хх

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1. Режимы усилителя УП	10

Таблица 2. Режимы транзисторов предварительного усилителя	10

Таблица 3. Режимы ламп оконечного усилителя	11

Рис. 1. Трансляционная   установка    ТУ Ю0БУ4.2

Схема электрических соединений	11

Перечень элементов к принципиальной электрической схеме предварительного усилителя	12

Рис. 2. Схема электрическая   принципиальная предварительного усилителя	14

Рис. 3. Размещение элементов на плате предварительного усилителя                                     	хх

Перечень элементов к принципиальной электрической схеме оконечного усилителя	15

Рис. 5. Расположение элементов на плате оконечного усилителя	16

Рис. 4. Схема принципиальная электрическая оконечного усилителя	17

Перечень элементов к принципиальной электрической схеме микрофонного усилителя	18

Рис. 6. Схема принципиальная электрическая микрофонного усилителя	18

Рис. 7. Расположение элементов на плате микрофонного усилителя	18

Рис. 8. Принципиальная электрическая схема электропроигрывающего устройства	19

Перечень элементов	19

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Рис. 1. Схема намотки силового трансформатора	19

Данные обмотки силового  трансформатора	19

Рис. 2. Схема намотки выходного трансформатора	20

Данные обмотки выходного трансформатора	20