Rezistyvinio stiprinimo kaskado skaičiavimas

Šis nesudėtingas skaičiavimas atliekamas lempos anodinių charakteristikų šeimos {lempos anodinių charakteristikų šeima tai grafinis atvaizdavimas anodo srovės priklausomybės nuo anodo įtampos esant skirtingoms tinklelio įtampoms} pagalba.

Nustatomi visi duomenys reikalingi praktiniam kaskado projektavimui: anodinė srovė ir įtampa,

varža katodo grandinėje, stiprinimo koeficientas ir netiesinių iškraipymų koeficientas. Turint tam

tikrus įgūdžius skaičiavimą galima atlikti per kelias minutes. Ypač naudingas mokėjimas teoriškai

apskaičiuoti kaskadą kai nėra matavimo prietaisų.

Šiame skyriuje iš pradžių paaiškinamas principinis skaičiavimas su skaitmenų išraiška o vėliau

duodamas nuoseklus paaiškinimas praktiniam išpildymui.

41pav. duodama stiprinimo kaskado schema kurioje dėl aiškumo neparodytas automatinis priešįtampis

ir parodyta šios įtampos: Ušalt- maitinimo įtampa anodinio šaltinio, Ua-anodinė įtampa, Ur-įtampa ant apkrovimo varžos.

Tarp šių įtampų egzistuoja akivaizdus santykis: Ua=Ušalt-Ur  t.y. anodinė įtampa Ua yra mažesnė už Ušalt įtampą tokia reikšme kokia reikšmė yra  kritimo įtampos Ur ant apkrovimo varžos Ra . Turint uomenyje kad Ur=Ia*Ra gauname Ua=Ušalt-Ia*Ra.