ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ.

Речь в этой статье пойдёт о том, как приготовить простые (несложные), но приятные трансформаторы из распространённого подручного (иногда и подножного) железа и проводов доступных марок и диаметров.

_____________________________________________________________________________

Мне постоянно задают вопросы о намотке трансформаторов.

Чтобы как-то упростить ситуацию с ответами, которых от меня ждут иногда подолгу, я решил собрать из своих старых рабочих тетрадок все (ну или почти все) трансформаторные рецепты в одну кучу и выложить это в виде небольшой статейки.

Сначала, однако, разберёмся, какое железо является распространённым.

Я в своё время начинал с ТС180 (ТС200, ТС250-2М), ТСШ170, ОСМ-0,16 (ОСМ-0,25; ОСМ-0,4).

Как показывает практика, ситуация с годами не изменилась (да и как она могла измениться, когда мы вынуждены «пережёвывать» остатки былой роскоши нашей советской промышленности), поэтому начинающие лампостроители используют вышеперечисленное железо в 99% случаев.

Ещё конечно надо дать  рецепт перемотки трансформаторов от Прибоя, которые при неплохом железе имели довольно бездарно намотанные катушки, могущие втиснуть в себя в полтора раза больше меди, чем на них намотано в оригинале.

Какие трансы реально намотать на всём этом железе?

А вот какие.

Выходные трансформаторы на ТСШ170.

Это Ш-железо. Набор 30 х 60. То есть в чистоте чуть более 16-ти квадратов. Окно 19 х 53 мм. Не очень большое ,  но нам хватит. Чаще попадаются ТСШ170 с толщиной пластин 0,5 мм, реже – 0,35 мм. Для наших целей лучше второй вариант, но и первый никто не запрещает.

Итак, мотаем.

1.  Выходной транс для SE на  2,47 ком / 4; 8 ом.

Первичка – 2340 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 0,355 мм  в трёх секциях (5+10+5 слоёв по 117 витков в слое).

Вторичка – 160 витков (отвод от 113-го витка) проводом 0,55 мм в двух секциях. Два слоя по 80 витков, в каждой секции по две вторички в параллель. Всего – четыре запараллеленных обмотки.

Для чего применять такой транс – решайте сами. У меня он работал с 6П42С в триоде.

Зазор  - 0,2 мм.

2.   Выходник на SE 6С33С.

Если кто-то думает, что на ТСШ170 нельзя намотать выходной трансформатор на 6С33С или 6С18С, то это не так.

Первичка – 1050 витков провода ПЭВ-2  0,6 мм в трёх секциях (4+6+4 слоёв по 75 витков в слое.)

Вторичка – 100 витков (отвод от 71-го) проводом 0,93 мм в два слоя по 50 витков. Две параллельных секции.

Приведённое к аноду сопротивление – 1,25 ком при восьми и четырёхомной нагрузке соответственно.

Зазор при 200-250 ма – около 0,25 мм.

Индуктивность такого трансформатора около 4 гн, что является минимально допустимым, на мой взгляд, значением для 6С33С. Тем не менее, работать будет вполне неплохо. Попробуйте!

3.   Выходной трансформатор для  6П45С или 6С41С.

Приведённое сопротивление – 1,7 ком.

Первичка – 1680 витков ПЭВ-2 0,425 мм, три секции (4+8+4 слоёв по 105 витков в слое).

Вторичка – 138 витков  проводом 0,93 мм. Две секции по три слоя, в каждом слое 46 витков. Отвод для четырёх ом от 92-го витка, т.е. от конца второго слоя.

Здесь надо сделать некоторое уточнение.

Если вторичка состоит из трёх слоёв, то отвод для четырёх ом удобно делать от конца второго слоя (0,667 обмотки близко к требуемым значениям 0,707).

Если же она состоит из четырёх слоёв, то отвод можно сделать от третьего слоя (0,75 обмотки также близко к 0,707).

Небольшая неточность приведённого к аноду сопротивления в данном случае не страшна, усилители-то у нас триодные, они легко переносят подобные «отклонения».

Зазор при 150 ма – около 0,2 мм, учитывая наличие технологического зазора.

Если кому интересно, в тетрадке сохранились значения активных сопротивлений обмоток данного транса: первичная обмотка – 50 ом, вторичная – 0,4 ома.

- Транс для двухтактника на 6П36С.

Хорошая лампа 6П36С. Недорогая и хорошо звучащая.

Вот для двухтактника на 36-х трансформатор с Ra = 8,95 ком на нагрузке 16, 8 и 4 ома.

Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.

На каждой половине:

Первичка  - две секции по 560  витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.

Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом.

Таких вторичек три в параллель на каждой половине.

Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина.

Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.

Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.

Остаётся добавить, что такой выходник подойдёт для РР на ГУ50, 6С4С, 6П3С, Г807 и пр. лампах с внутренним сопротивлением 0,8 – 1,5 ком.

5.   Простой выходной трансформатор на 4,5 ком  для

однотактников на тех же лампах.

Первичка – 2400 витков ПЭВ-2 0,35 мм. Три секции по 5+10+5 слоёв, в каждом слое 120 витков.

Вторичка тем же проводом 120 витков, отвод для 4-х ом от 85-го витка. Две секции по четыре параллельных слоя. Всего восемь параллельных слоёв.

6.   И ещё один  выходной трансформатор для однотактника.

Кто-то скажет 2400 витков – мало. Согласен. Но ведь и сопротивление первички надо бы удерживать хотя бы в пределах 100 ом.

Вот ещё один вариант - компромиссный.

Первичка – 3120 витков провода ПЭТВ-2 0,315 мм. Три секции (6+12+6 слоёв по 130 витков в слое).

Вторичка – 113 витков ПЭТВ-2 0,41 мм, отвод от 80-го витка для 4-хомной нагрузки.

Две секции по четыре параллельных слоя. Всего – восемь параллельных вторичек.

Приведённое к аноду сопротивление первички – 8,5 ком.

Индуктивность такого трансформатора будет не менее 40 гн, если зазор около 0,1 мм.

С какой лампой его применять, решайте сами. У меня он долгое время работал с 6С4С.

При этом выходное сопротивление усилителя было 1,4 ом, что является почти предельно низким для данной лампы, если конечно не располагать линию нагрузки горизонтально, но тогда катастрофически теряется мощность.

_____________________________________________________________________________

Трансформаторы на ОСМах.

Сначала разберёмся, какие  ОСМы нам подойдут.

Для выходников вполне применимы ОСМ-0,16, ОСМ-0,25, ОСМ-0,4.

Для межкаскадников – ОСМ-0,1.

Вот на них и остановимся.

Первое, чего, наверное, многие ждут.

7.   Межкаскадник на ОСМ-0,1 для ламп Ri < 2 ком.

Это многократно опробованный вариант, так что смело мотайте!

Железо ШЛ 25 х 40. Чистая площадь сечения – 9 квадратов, межкаскаднику хватает.

Первичка: 2394 витка ПЭВ-2 0,25 мм. Четыре секции , 3+6+6+3 слоёв по 133 витка в слое.

Вторичка: 2394 витка того же провода. Три секции, 6+6+6 слоёв по 133 витка в слое.

Зазор при токе 20-40 ма – около 0,02-0,03 мм.

Если ток 10-12 ма можно вообще обойтись без зазора. Технологический зазор спасёт железо от насыщения в этом случае.

Ставьте на раскачку ГМ70 и слушайте себе на здоровье.

Короткий список ламп, могущих работать с этим трансом:

6С15П, 6С45П, 6Э5П, 6Э6П, 6Н6П (триоды параллельно), 6Н30П (каждый триод отдельно), 6П15П, 6П9, 6Ж52П, 6Ж43П и пр. Можете сами дополнить этот список.

Теперь выходные трансформаторы на ОСМ.

ОСМ-0,16. Это ШЛ 32 х 40. Чистое сечение – 11,6 квадрата. Немного, конечно. И окошко у него небольшое. Но кое-что намотать на нём всё-таки можно.

8.   Выходник для SE 6С4С, Ra = 6,4 ком.

Первичка: 2520 витков ПЭВ-2 0,35 мм. Три секции, 5+10+5 слоёв по 126 витков в слое.

Вторичка: 108 витков (отвод от 76-го) проводом ПЭВ-2 0,43 мм. Две секции по четыре параллельных слоя. Всего восемь параллельных обмоток.

Зазор – не более 0,1 мм.

Как-то для безобразно «кривой» рефлекторовской трёхсотки мне пришлось намотать транс 8,5 ком / 4 ома, чтобы она могла хоть как-то справляться с акустикой «AN-zero2».

Первичная обмотка на таком же железе была тоже 2520 витков, а вторичка – 65 витков ПЭВ-2 0,71 мм, шесть слоёв в параллель. Если кому нужен такой «экстремальный» вариант – пожалуйста.

9.   Трансформатор для SE 6П42С, Ra = 2,1 ком / 4 и 8 ом.

Люблю я лампу 6П42С в триоде. Ничего для неё не жаль, даже провода ПЭЛШО.

Вот смотрите.

Первичка: 2160 витков ПЭЛШО 0,355 мм. Три секции, 5+10+5 слоёв по 108 витков в слое.

Вторичка: 162 витка ПЭВ-2 0,87 мм. Две секции по три слоя, в слое 54 витка. Отвод на четыре ома от 108-го витка, т.е. от конца второго слоя.

Обе секции вторички параллелятся.

Зазор – 0,15 мм при токе 150 ма.

Провод ПЭЛШО имеет отличные звуковые свойства, стоит попробовать, потом  на обычный ПЭВ не «пересядете».

ОСМ-0,25. ШЛ 32 х 50.

Как-то судьба немного меня с этим железом сводила.

Вот только пару приличных выходных трансов на нём я обнаружил в своих записях.

- Выходной транс на 300В. Ra = 5,6 ком / 4 и 8 ом.

Первичная обмотка: 3240 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Три секции, 5+10+5 слоёв по 162 витка в слое.

Вторичная: 144 витка ПЭВ-2 0,85 мм в два слоя, 72 витка в слое, отвод от 102-го витка.

Четыре таких вторички в параллель.

Индуктивность такого трансформатора около 45 гн, что позволяет услышать довольно низкий бас с ламп, подобных 300В, ГУ50, 6С4С, EL34 и пр.

Зазор – около 0,1 мм для 100 ма тока.

- Выходник для  SE 2 х 300В. Ra = 2,4 ком / 4 и 8 ом.

Был случай, когда просили меня выкачать 20 вт с двух  300В в однотакте. Пришлось городить вот такой транс.

Первичка: 2600 витков. Три секции, 5+10+5 слоёв по 130 витков проводом ПЭВ-2 0,45 мм.

Вторичка: 180 витков (с отводом от 127-го витка) в двух слоях по 90 витков проводом ПЭВ-2 0,69 мм. Две секции по две (всего четыре) параллельных вторички.

Зазор для тока 200 ма – ориентировочно 0,2 мм.

Теперь подобрались к железу ОСМ-0,4. ШЛ 40 х 50.

Этого-то я тонны перемотал! Ничего так железо, довольно удобное во многих отношениях.

- Выходной трансформатор для SE 300B. Ra = 6,5 ком / 16, 8 и 4 ома.

Когда надо получить большую линейность, высокий демпингфактор и низкий бас, мотайте такой транс.

Первичка: 3312 витков ПЭВ-2 0,41 мм. Четыре секции, 4+8+8+4 слоёв по 138 витков в слое.

Вторичка: 188 витков ПЭВ-2 0,6 мм в два слоя по 94 витка в слое. Отвод на 8 ом от 133-го витка, на 4 ома – от 94-го витка, т.е. от конца первого слоя. Три секции по две таких вторички в параллель, всего шесть параллельных вторичек.

Зазор – 0,1 мм.

Индуктивность такого трансформатора – около 60 гн позволяет его использовать даже с ГМ70, надо лишь позаботиться о киловольтной изоляции.

- Настоящий выходник на ГМ70. Ra = 7,6 ком / 16 и 6 ом.

Первичка та же, что и в предыдущем варианте: 3312 витков ПЭВ-2 0,41 мм. Но в пяти секциях, 3+6+6+6+3 слоёв по 138 витков в слое.

Вторичка: 176 витков (отвод от 108-го) в два слоя по 88 витков в слое. Никто не запрещает сделать отводы на 4 ома от 88-го витка и на 8 ом от 125-го. Я просто ограничен был техническим заданием своего друга, для которого мотался этот выходник. А у него одна акустика – довольно «кривая»  B&W604, зато другая – роскошный 300-литровый ПАС на  4А32. Вот потому и 6 и 16 ом.

Вторичных обмоток четыре, соединены параллельно.

Зазор для ГМ70 при токе 130 ма – 0,12 мм. Вообще при выставлении зазора смотрите на осциллограф. Когда синус на большой амплитуде менее всего искорёжен – это правильный зазор!

- Трансформатор для SE 6С33С. Ra = 1, 25 ком / 8 и 4 ома.

Трансформатор для такой низкоомной лампы тоже должен быть весьма низкоомным.

Вот вариант на ОСМ-0,4.

Первичная обмотка: 1104 витка ПЭВ-2 0,89 мм. Три секции, 4+8+4 слоя по 69 витков в слое.

Вторичная обмотка: 100 витков ПЭВ-2 1,25 мм в два слоя по 50 витков в слое. Отвод от 71-го витка. Две таких вторички укладываются между тремя первичками и параллелятся.

Зазор – 0,25 мм.

Такой  выходник подойдёт и для двух параллельных 6С41С или ЕС360.

- И ещё SE ГМ70. Ra = 9 ком / 8 и 4 ома.

Всё-таки индуктивность для ГМ70 должна быть большой. Вот вариант на 85 гн в первичке, но почти на грани фола по её активному сопротивлению (170 ом).

Первичка: 3888 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Секций пять, 3+6+6+6+3 слоёв по 162 витка в слое.

Вторичная обмотка: 138 витков провода ПЭВ-2 0,89 мм в двух слоях по 69 витков в каждом. Отвод от 98-го витка. Четыре таких вторички располагаются между пятью первичками и соединяются параллельно.

Зазор – 0,15 мм.

___________________________________________________________________________

Хватит о железе ОСМ. Перейдём к ещё более «народному» варианту – ТС180.

Это железо двухкатушечное, ПЛР 21 х 45. Чистых 8,5 квадратов сечения. Плюс весьма вместительные катушки.

Посмотрим, что можно на них намотать.

Первым делом напрашивается выходной трансформатор для РР.

- Выходник для РР Г807. Ra = 8,2 ком / 6 ом.

Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм.

Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм.

На каждой катушке:

Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.

Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.

Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.

Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно, вторички – последовательно.

Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста!

- Транс для РР 6П45С. Ra = 2,4 ком / 8 и 4 ома.

Первичная обмотка: 3400 витков ПЭВ-2 0,425 мм. Четыре секции по 5 слоёв, 170 витков в каждом слое.

Вторичная: 240 витков ПЭВ-2 0,95 мм в трёх слоях по 80 витков. Отвод на 4 ома от 160-го витка, т.е. от конца второго слоя.

Коммутация обмоток такая же, как и в предыдущем варианте.

Из двух ПЛ-сердечников можно собрать один ШЛ. Если проделать это с ТС180, то получим ШЛ 42 х 45 со здоровенным окном.

Вот два SE транса на таком железе.

- Выходник для SE ГУ70Б. Ra = 4,6 ком / 6 и 4 ома.

Первичка: 2700 витков ПЭВ-2 0,55 мм. Три секции, 5+10+5 слоёв по 135 витков в слое.

Вторичка: 116 витков на 6 ом, отвод для четырёх ом от 95-го витка. Провод – ПЭВ-2 диаметром 0,65 мм. Две секции вторички, в каждой по пять (всего десять) параллельных слоёв.

Зазор – около 0,12 мм для тока 130 ма.

- Транс для SE ГМ70. Ra = 6,25 ком / 16, 8 и 2 ома.

У этого трансформатора не совсем привычная вторичка, но такие «ответвления» были продиктованы имеющейся акустикой, а конструктивно оказались вполне удобны.

Первичная обмотка: 3600 витков ПЭЛШО 0,4 мм. Три секции, 6+12+6 слоёв по 150 витков в каждом слое.

Вторичная обмотка: 228 витков (отводы от 152-го витка на 8 ом, от 76-го витка на 2 ома) проводом ПЭВ-2 0,98 мм. Мотается в три слоя по 76 витков в слое. Четыре таких параллельных вторички в двух секциях.

Зазор – 0,15 мм для 130 ма тока.

_____________________________________________________________________________

Ну и напоследок, как я и обещал, вариант перемотки прибоевского трансформатора, при котором он из «прибОйца» превращается в «прибойцА».

- РР-транс для 6П42С в чистейшем классе «А». Ra = 4,5 ком / 16, 8 и 4 ома.

Первичка: 3724 витка ПЭВ-2 0,45 мм.

Вторичка: 248 витков ПЭВ-2 1,00 мм в четырёх слоях по 62 витка в слое. Отводы от 186-го и от 124-го витков.

Секции на каждой катушке такие:

931 виток первички,

вся вторичка,

931 виток первички.

Коммутация первичной обмотки перекрёстно-последовательная, вторичной – параллельная.

Вот, пожалуй, и все основные варианты трансформаторов на распространённом железе.

Многие трансы остались за бортом данной статьи по причине либо излишней компромиссности  (например, межкаскадники на ТС-60 от ВМ-12, которые я ставил своим друзьям вместо проходных конденсаторов, потому что эти трансы имеют минимальный габарит – ШЛ 20 х 32 - и способны не только вместить в себя более-менее удобоваримый межкаскадный трансформатор, но и втиснуться на место убранного конденсатора) , либо по причине меньшей распространённости железа (парафазные трансформаторы на ТС70, ТС80, ТС100, выходник на ТБС-0,25 – ШЛ 32 х 64), либо просто сложные для повторения (например, многовитковые межкаскадники с хитрым секционированием многочисленных обмоток).

Но и двадцати перечисленных вариантов вполне достаточно, чтобы смело приступать к различным ламповым проектам.

Одним словом, мотайте трансформаторы, друзья!

И пусть Квортрупы, Саутеры и Сакумы завидуют нам!

Удачи!

Алексей Шалин.

4 декабря 2005 года.